____________________	№ 1113

г. Екатеринбург

Об определении типов и видов рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке на территории Свердловской области 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 52 Устава Свердловской области, подпунктом 5 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области», в целях оптимизации рекламного и информационного пространства и организации единого подхода, учета и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории Свердловской области в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, согласно приложениям № 1 и 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области 	Д.В. Паслер

Приложение № 1

к постановлению Правительства Свердловской области

от________________№__________

ТИПЫ И ВИДЫ

рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 
на территории Свердловской области в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения

1. К типам рекламных конструкций в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ) относятся рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта.

К видам рекламных конструкций в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ относятся щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения.

2. На территории Свердловской области в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения к установке допускаются предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ, находящиеся в собственности Свердловской области или муниципальной собственности типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – схема размещения рекламных конструкций).

3. На территории Свердловской области в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения к установке не допускаются типы и виды рекламных конструкций:

1) не предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ;

2) установка которых не допускается на данных местах схемой размещения рекламных конструкций.

Приложение № 2

к постановлению Правительства Свердловской области

от________________№__________

ТРЕБОВАНИЯ

к рекламным конструкциям, допустимым к установке 
на территории Свердловской области в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения

1. Рекламные конструкции, допустимые к установке на территории Свердловской области в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе должны сохранять внешний архитектурный облик сложившейся застройки и соответствовать градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности.

2. В соответствии с государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», принятым и введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст (далее – ГОСТ Р 52044-2003), определены следующие требования к рекламным конструкциям, допустимым к установке на территории Свердловской области в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения:

1) значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы и знаков информирования об объектах притяжения должны быть на 25 процентов ниже аналогичных характеристик дорожных знаков, установленных национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 121-ст «Об утверждении национального стандарта»;

2) наружная реклама не должна:

вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом;

3) конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготавливать и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям строительных норм и правил и иным требованиям законодательства в сфере градостроительной деятельности;

4) конструкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным нормам и правилам и иным требованиям законодательства в сфере градостроительной деятельности;

5) конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и иные конструктивные элементы жесткости и крепления) должны быть закрыты декоративными элементами;

6) не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости;

7) в средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, и их эксплуатация должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, определенных федеральным законодательством;

8) при внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть;

9) крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки;

10) средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств;

11) не допускается применять знаки информирования об объектах притяжения, изображения которых отличаются от приведенных в приложении А к ГОСТ Р 52044-2003;

12) средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:

на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами;

на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 метров от них вне населенных пунктов и 50 метров – в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 метров от них;

на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 метров;

на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 метров, в населенных пунктах – на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 метров;

над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах;

на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 метров вне населенных пунктов и 150 метров – в населенных пунктах;

ближе 25 метров от остановок маршрутных транспортных средств;

в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 метров от них вне населенных пунктов, 50 метров – в населенных пунктах;

сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 метров от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров – в населенных пунктах;

сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 метров или менее 5 метров над уровнем проезжей части;

13) на автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 2,0 метра от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений – на высоте не менее 4,5 метра;

14) расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должно быть не менее 1 метра;

15) удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 метра;

16) расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

| Разрешенная скорость движения на дороге (улице) (км/ч) | Площадь рекламного объявления (кв. метров) |
| --- | --- |
|  | свыше 18 | от 15 до 18 | от 6 до 15 | менее 6 |
| Более 60 | 150 | 100 | 60 | 40 |
| 60 и менее | 100 | 60 | 40 | 25 |

17) допускается снижение до 50 процентов значений расстояний, указанных в подпункте 16 настоящего приложения, при размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения);

18) в зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее указанного в таблице 2.

Таблица 2

| Место размещения наружной рекламы | Площадь рекламного объявления (кв. метров) |
| --- | --- |
|  | свыше 18 | от 6 до 18 | менее 6 |
| В пределах населенных пунктов | 150 | 100 | 30 |
| За пределами населенных пунктов | 200 | 100 | 40 |

19) не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и иных материалов, в поверхность автомобильных дорог и улиц;

20) средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения;

21) при выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ;

22) фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15–20 сантиметров ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 сантиметров. Допускается размещение выступающих более чем на 5 сантиметров фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц;

23) рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом;

24) эксплуатацию знаков информирования об объектах притяжения проводят в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации «ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11.10.1993 № 221.