Порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной

документации, строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства

на территории Свердловской области

- Общие положения

  - Настоящее  Положение устанавливает порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  на  территории  Свердловской области  (далее - инженерные изыскания) для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также для формирования фонда материалов и данных инженерных изысканий и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

  - Установленный в настоящем Положении порядок подлежит обязательному исполнению всеми участниками проектно-строительного комплекса, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Свердловской области, в том числе инженерные изыскания, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

  - Настоящий порядок выполнения инженерных изысканий на территории Свердловской области подлежит обязательной актуализации на основании  нормативно правовых актов  Российской Федерации, принятых после его утверждения.

- Требования к выполнению инженерных изысканий

  - Инженерные изыскания выполняются в целях получения:

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться   строительство,   реконструкция   объектов  капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории;

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении;

- информации для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий (в т.ч. проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), проектной документации для строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

  - На основе материалов инженерных изысканий осуществляется разработка предпроектной документации, в том числе обоснование инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации строительства зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, а также рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений. Результаты инженерных изысканий используются для формирования и ведения государственного и территориальных фондов материалов и данных инженерных изысканий, информационных систем обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления.

  - Подготовка и реализация проектной документации без выполнения инженерных изысканий не допускаются.

  - Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государственном и территориальных фондах материалов и данных инженерных изысканий, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

  - Инженерные изыскания включают в себя основные и специальные виды инженерных изысканий.

Основными видами инженерных изысканий являются:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-геотехнические изыскания.

Специальными видами инженерных изысканий являются:

- геотехнические исследования;

- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций;

- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;

- локальный мониторинг компонентов окружающей среды;

- разведка грунтовых строительных материалов;

- локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.

  - Необходимость  выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их  конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий.

  - Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

  - При выполнении инженерных изысканий следует руководствоваться настоящим Порядком и следующими нормативными техническими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004   №190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006  №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Федеральный закон от 30.12. 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закона от 26.12.1995 N 209-ФЗ "О геодезии и картографии";

- СП 47.13330.2012  "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (актуализированная редакция СНиП 11-02-96);

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) "Геодезические работы в строительстве";

- ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения";

- Постановление Правительства РФ «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» от 09.06.2006 №363;

- ГОСТ Р 508-28-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50836-95 «Геологическая картография. Условные обозначения на картах геологического содержания. Общие праила изображения»;

- ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51607-2000 «Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51608-2000 «Карты цифровые топографические. Требования к качеству»;

- ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52438-2003 «Географические информационные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 52571-2006 «Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52572-2006 «Географические информационные системы. Координатная основа. Общие требования»;

- Инструкция об охране геодезических пунктов. ГКИНП-07-11-84;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010   № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 №2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Порядок выполнения инженерных изысканий

  - Инженерные изыскания выполняются для подготовки:

- проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- разбивочной и исполнительной документации в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов капитального строительства.

  - Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или уполномоченным им лицом физическое или юридическое лицо (далее - лицо, выполняющие инженерные изыскания), соответствующее требованиям федерального законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания и пункта 2.7 настоящего Порядка.

  - Лица, выполняющие инженерные изыскания имеют право устанавливать (закладывать) геодезические пункты (центры), осуществлять проходку горных выработок (буровых скважин, шурфов и др.) с оборудованием сети стационарных наблюдений, отбирать пробы грунта, воздуха, воды, стоков, выбросов, атмосферных осадков и промышленных отходов, выполнять подготовительные и сопутствующие работы (расчистка и планировка земельных участков, строительство водоводов и водостоков, устройство дорог, переездов, переправ и других временных сооружений и пр.), необходимые для выполнения инженерных изысканий, в соответствии с условиями, предусмотренными в договоре (контракте) с заказчиком, при наличии свидетельства о регистрации инженерных изысканий.

  - Инженерные изыскания, связанные с нарушением благоустройства застроенных  территорий населенных пунктов  (бурением скважин, проходкой шурфов, закладкой пунктов геодезических сетей и т.д.), должны быть обеспечены необходимыми разрешительными документами  в соответствии с правилами проведения земляных работ (раскопок), действующими на территории  соответствующих муниципальных образований.

  - В муниципальных образованиях геодезические сети развивают в ранее принятых системах координат и высот, имеющих связь с государственной системой координат и высот. Параметры связи таких систем с государственной системой координат при необходимости уточняют в процессе изысканий.

  - Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор на выполнение инженерных изысканий между Заказчиком (застройщиком) Исполнителем - лицом, выполняющим инженерные изыскания, заключаемый в соответствии с действующим законодательством.

  - Приложениями к договору на выполнение инженерных изысканий являются техническое задание, программа инженерных изысканий, дополнительные соглашения к договору в случае изменения условий договора, состава, сроков и условий выполнения инженерных изысканий.

  - Техническое задание на выполнение инженерных изысканий составляется заказчиком с участием лица, осуществляющего подготовку проектной документации, и лица, выполняющего инженерные изыскания, подписывается заказчиком и заверяется печатью.

  - Техническое задание на выполнение инженерных изысканий должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование объекта;

- вид строительства;

- характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий, уровни ответственности зданий и сооружений;

- характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с установленными требованиями;

- сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий зданий, строений и сооружений;

- цели и виды инженерных изысканий;

- перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания;

- данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;

- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях);

- требования к точности, надежности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства;

- требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий;

- требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику.

  - Программа инженерных изысканий составляется лицом, выполняющим инженерные изыскания и должна полностью соответствовать техническому заданию заказчика и содержать:

- цели и задачи инженерных изысканий;

- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий;

- краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий;

- обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой деятельности изыскательских работ, состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерных изысканий;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья, по  санитарно-гигиеническому и энергоинформационному благополучию работающих с учетом природных и техногенных условий и характера выполняемых работ;

- мероприятия по охране окружающей среды и исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;

- требования к организации и производству изыскательских работ (состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ), контроль за качеством работ;

- перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления;

- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования крупных и уникальных объектов или в сложных природных и техногенных условиях.

- средства измерений, применяемые при выполнении инженерных изысканиях, подлежат государственной метрологической поверке (калибровке) или аттестации в соответствии с федеральным законодательством, выполняемым аккредитованными метрологическими службами в установленном порядке.

  - Программа работ должна также учитывать действующие нормативные акты органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, регламентирующие ведение  информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) в части размещения  в ней результатов инженерных изысканий.

  - Учет производства инженерных изысканий выполняется в уведомительном порядке посредством регистрации соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случаях производства инженерных изысканий на объектах федерального и регионального значений и объектах, расположенных на территории двух и более муниципальных образований, а также на спорных объектах)  или органом местного самоуправления, уполномоченном в сфере градостроительной деятельности (далее - уполномоченный орган). Регистрация осуществляется в целях упорядочения выполнения инженерных изысканий предупреждения дублирования и параллелизма в работах по выполнению инженерных изысканий. раннего выявления случаев несоответствия проектируемого объекта документам территориального планирования всех уровней и своевременного уведомления заказчика о необходимости внесения изменений в соответствующие документы территориального планирования (либо невозможности размещения объекта), контроля за своевременностью и полнотой поступления материалов и данных инженерных изысканий в ИСОГД, формирования регионального и муниципальных фондов инженерных изысканий.

  - Для регистрации (факта уведомления) инженерных изысканий перед началом их выполнения заказчик либо лицо, выполняющее инженерные изыскания, предоставляют в уполномоченный орган (лично, посредством электронной почты, сети Интернет, МФЦ и другими способами, действующими в муниципалитете и субъекте РФ):

- заявление на регистрацию инженерных изысканий с указанием видов, объёмов, сметной стоимости и сроков проведения работ;

- копии договоров заказчика с лицом, выполняющим инженерные изыскания;

- копии технического задания и программы выполнения инженерных изысканий;

- масштабированную схему расположения объекта  инженерных изысканий:

- копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором предполагается выполнение инженерных изысканий.

- заявку на предоставление имеющейся в ИСОГД необходимой для производства изысканий исходной документации (в случае одновременного обращения).

  - Заявление на регистрацию инженерных изысканий может подаваться одновременно с заявкой на предоставление сведений из VI, VIII, IX и дополнительных разделов ИСОГД. Уполномоченный орган принимает  решение о регистрации инженерных изысканий в сроки, предусмотренные регламентом ОМСУ (рекомендуемый срок - пять рабочих дней после получения заявления), предоставляет заказчику либо лицу, выполняющему инженерные изыскания, документ о регистрации инженерных изысканий и необходимую имеющуюся информацию из муниципального фонда материалов и данных инженерных изысканий и разделов ИСОГД на заявленную (согласно схеме и техническому заданию) территорию с соблюдением конфиденциальности информации и ее защиты, а также в соответствии с требованиями федерального законодательства об авторском праве.

  - Регистрации не производятся на работы по исполнительным геодезическим съемкам вновь построенных и/или реконструированных инженерных коммуникаций (сетей), выполняемых в составе комплекса строительных работ.

  - Уполномоченный орган выдаёт заказчику или исполнителю инженерных изысканий документ, подтверждающий регистрацию производства работ, с указанием наименования объекта изысканий, заказчика и исполнителя работ, перечня и объёмов выполняемых работ, сроков их производства. В документе должен быть указан адрес уполномоченного органа, в который надлежит сдать отчёт о выполненных инженерных изысканиях для размещения в фонде материалов и данных инженерных изысканий и соответствующих информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, а также другие требования в рамках действующего законодательства либо нормативно- правовых актов Свердловской области либо муниципального образования в Свердловской области.

  - Уполномоченный орган отказывает в регистрации производства инженерных изысканий в случаях:

- несоответствия лица, выполняющего инженерные изыскания, требованиям федерального законодательства;

- предоставления неполного перечня документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка;

- наличия перекрытий или параллелизма в работе при бюджетном финансировании; в случае финансирования из других источников уполномоченный орган одновременно с регистрацией уведомляет заказчика о ранее выполненных на объекте работах.

  - В случае выявления несоответствия объекта строительства, на который выполняются заявленные к регистрации инженерные изыскания, документам территориального планирования, уполномоченный орган уведомляет заказчика об обязательном инициировании рассмотрения вопроса о размещении объекта органами, уполномоченными в сфере градостроительства, и внесения изменений в соответствующие документы территориального планирования.

  - В течение месяца по окончании работ лицо, выполняющее инженерные изыскания, предъявляет материалы инженерных изысканий с актом внутриведомственного контроля в уполномоченный орган.

  - Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий представляет собой описание результатов инженерных изысканий, состоящее из текстовой и графической частей, а также приложений, представляемых в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации.

Текстовая и графическая части представляется в форме технического отчета с копиями технического задания и программы инженерных изысканий.

  - Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях включает в себя следующие основные разделы:

- введение, в котором указываются цели и задачи инженерных
изысканий, дается оценка изученности территории;

- общая характеристика природных и техногенных условий территории и земельных участков в ее пределах;

- состав, объем, методы, технология, последовательность и продолжительность выполнения инженерных изысканий;

- основные выводы с изложением рекомендаций для подготовки проектной документации,  осуществления  строительства, реконструкции капитального ремонта, эксплуатации и ликвидации объектов капитального строительства, подготовки мероприятий по инженерной защите территории и объектов капитального строительства;

- заключение с кратким изложением результатов инженерных изысканий.

  - Приложения к техническому отчету должны содержать данные о метрологической аттестации средств измерений, ведомость обследования исходных геодезических пунктов, выписки из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов и схема их расположения, ведомости координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками, ведомость координат и высот горных выработок и других точек, ведомости результатов стационарных наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью (в т.ч. органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке – п.5.1.1.9 СП 47 3330.2012) и другие данные в текстовой, графической, цифровой и иных формах, определяемых техническим заданием.

  - В соответствии с договором на выполнение инженерных изысканий отчетная документация о выполнении инженерных изысканий может составляться как по всему комплексу изыскательских работ, так и по отдельным видам инженерных изысканий.

  - Отчетная документация по выполненным инженерным изысканиям представляется заказчику лицом, выполняющим инженерные изыскания, в соответствии с договором на выполнение инженерных изысканий. Один экземпляр копии результатов инженерных изысканий безвозмездно передается в уполномоченный орган как в печатном, так и в электронном виде.

  - При отсутствии топографических планов на участок топографических съемок лица, выполняющие инженерно-геодезические изыскания, обязаны завести новые топографические планы в электронном (цифровом) виде и оформить их в соответствии с требованиями.

  - При производстве инженерно-геодезических изысканий должно выполняться обследование пунктов геодезических сетей, попадающих в границы работ. Технический отчет должен содержать сведения о результатах обследования. Утрата пунктов геодезических сетей оформляется актом в соответствии с инструкцией.

  - Уполномоченный орган обеспечивает сохранность и своевременную передачу результатов инженерных изысканий для включения в ИСОГД.

  - Результаты инженерных изысканий, подлежащие размещению в разделах ИСОГД, органам местного самоуправления передаются (далее – ОМСУ) в комплектации, форматах и видах, установленных заданием и программой работ.

  - Результаты инженерно-геодезических изысканий, передаваемые в ИСОГД, включают в себя:

- копии технических отчетов и инженерно-топографических планов;

- кроки заложенных пунктов долговременной сохранности, каталоги их координат и высот, материалы исполнительных съемок построенных объектов;

- космо- и аэрофотоснимки и ортофотопланы;

- карты территории области и отдельных ее частей.

  - Результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических и других видов инженерных изысканий, передаваемые в ИСОГД, включают в себя:

- технические отчёты;

- тематические карты.

  - Передача результатов инженерных изысканий в соответствующие ИСОГД производится безвозмездно.

  - Сведения о результатах инженерных изысканий, размещенные в ИСОГД ОМСУ, подлежат размещению в Федеральной государственной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП), в порядке, определенном нормативными актами по ее ведению.

  - В отношении завершённых строительством, реконструированных объектов капитального строительства выполняется исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500  в  соответствии с требованиями пункта 5.193. СП 11-104-97 и действующих инструкций по топографическим съемкам в электронном виде в местной системе координат, принятой для данной территории. Результаты исполнительных геодезических съемок наносятся на топографические планы лицами, выполнившими инженерные изыскания, и сдаются в уполномоченный орган.

  - До предъявления объектов капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, линейных объектов (в том числе подземные коммуникации) и элементов благоустройства к приемке в эксплуатацию, необходимо выполнить контрольную геодезическую (исполнительную) съемку в масштабе 1:500 на отведенном участке в соответствии с пунктами 7.2.-7.5. ГОСТ Р 51872-2002 и с соблюдением требований главы 4 СНиП 3.01.03-84.

  - Эксплуатирующим организациям запрещается принимать в эксплуатацию инженерные сети, трассы линейных объектов и другие сооружения без согласования исполнительной съемки с уполномоченным органом (п.3 ст. 55  Градостроительного кодекса РФ).

  - Результаты исполнительных съемок в виде исполнительных схем и чертежей, безвозмездно передаются для размещения в ИСОГД ОМСУ в качестве документов, подтверждающих соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства проектной документации в составе документов, предоставляемых для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. (п.9 ст. 55  Градостроительного кодекса РФ)

- Порядок формирования, ведения и использования фонда материалов и данных инженерных изысканий на территории Свердловской области

  - Материалы комплексных инженерных изысканий, в том числе в цифровой форме, полученные в результате выполнения инженерных изысканий и хранящиеся в уполномоченном органе, образуют фонд материалов и данных инженерных изысканий, выполненных на территории Свердловской области (далее – Фонд).

  - Фонд создается в целях ведения мониторинга и обновления информационного массива, содержащего актуальные данные и материалы инженерных изысканий в электронном виде и на бумажных носителях для рационального и безопасного использования территорий города, а также подготовки по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

  - Фонд формируется уполномоченными в сфере градостроительства органами местного самоуправления. Ранее действующий территориальный фонд располагается на базе технического архива ЗАО «УралТИСИЗ».

  - Материалы и данные, полученные в результате выполнения инженерных изысканий физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, передаются в Фонд безвозмездно.

  - Фонд ведется на базе технического архива , либо в рамках ИСОГД  (с созданием дополнительного раздела) уполномоченного органа путем концентрации в нем материалов и данных инженерных изысканий, передаваемых в 30-дневный срок с даты окончания работ лицами, выполняющими инженерные изыскания.

  - Результаты инженерных изысканий размещаются в Фонде после проведения экспертизы результатов инженерных изысканий.

  - Непредоставление материалов и данных инженерных изысканий в уполномоченный орган может служить основанием для отзыва разрешения на строительство объекта (п.18.ст.51 Градостроительного кодекса РФ).

  - Деятельность по ведению Фонда осуществляется уполномоченным органом. Порядок размещения в Фонде материалов и данных инженерных изысканий устанавливается правовым актом ОМСУ в соответствии с данным Порядком. ОМСУ, принявшие нормативные акты, регламентирующие ведение ИСОГД, обязаны включать их в перечень нормативных документов, обязательных для применения при организации муниципальных закупок инженерных изысканий за счет местных бюджетов.

  - При ведении Фонда уполномоченный орган руководствуется федеральным законодательством в сфере защиты информации, а также Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 21 июля 1993 года №5485-1 "О государственной тайне" и Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

  - В состав документов, подлежащих хранению в Фонде, входят:

- программы (технические задания) инженерных изысканий;

- материалы (технические отчеты) инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно- экологических, инженерно-геотехнических и других видов инженерных изысканий на территории Свердловской области;

- инженерно-топографические планы;

- кроки заложенных пунктов долговременной сохранности, материалы исполнительных съемок построенных объектов;

- космо- и аэрофотоснимки и ортофотопланы;

- карты территории области и отдельных ее частей;

- информация на электронных носителях.

  - Сдаваемые материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативных технических документов, настоящего Порядка и подписаны ответственными лицами.

  - Сданные в Фонд материалы подлежат учету, систематизации, обобщению, включаются в соответствующий раздел ИСОГД, а также используются повторно при строительстве или реконструкции зданий и сооружений с соблюдением статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и законодательства об авторском праве.

  - Выдача материалов и данных Фонда физическим и юридическим лицам осуществляется на основании письменного обращения с указанием цели использования.

  - Предоставление материалов из Фонда осуществляется уполномоченным органом на основании административного регламента  ОМСУ в рамках оказания государственной услуги «Предоставление сведений из ИСОГД».

  - Предоставление по запросу материалов и данных инженерных изысканий осуществляется в форме их хранения в ИСОГД муниципального образования.

  - Материалы топографических съёмок М 1:500, 1:1000 предоставляются без ограничения в соответствии со схемой территории, на которой предполагается производство инженерных изысканий. Материалы топографических съёмок М 1:2000, 1:5000 предоставляются фрагментарно. В случае необходимости получения топографической съёмки на территорию всего населённого пункта или значительной его части. следует обращаться в Федеральный картографо-геодезический фонд  в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 2 декабря 2011 года № 706.

  - Пункты плановой и высотной геодезической основы инженерных изысканий не входят в состав государственных геодезических сетей, сведения о них подлежат размещению в соответствующих разделах ИСОГД и, соответственно, предоставляются исполнителю инженерных изысканий при наличии таких пунктов на участке работ. Данные о пространственной (геоцентрической) системе координат, а также технические данные пересчета координат из одной системы в другую предоставляют соответствующие органы государственного геодезического надзора.

  - Передача третьим лицам материалов и данных Фонда, их копирование без согласования с уполномоченным органом в сфере градостроительной деятельности не допускаются.

  - По завершении использования материалов и данных они подлежат возврату в Фонд. Материалы и данные Фонда, предоставленные физическим и юридическим лицам в виде копий и выписок, могут уничтожаться пользователями в установленном порядке.

  - Единый реестр сведений о выполненных инженерных изысканиях ведётся в органе, уполномоченном в сфере градостроительства субъекта Российской Федерации (Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) и формируется путём межведомственного обмена органов государственной и муниципальной власти Свердловской области.  После создания реестра, информация о выполненных инженерных изысканиях может быть размещена на официальном сайте министерства или предоставляться по заявлению заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней.